Разработка и производство оборудования для профессиональной кухни

390023, г. Рязань, пр-д Яблочкова, д.6

Тел./факс: (4912) 950-189, 455-204;

Email:   455204@vlkn.ru; сайт: www.vlkn.ru

ОКПО 96656298    ОКВЭД 29.53 ОГРН 1076230002056 ИНН 6230055735         КПП 623001001 р/с 40702810300400000515 в Рязанском филиале “ТКБ” (ПАО) г.Рязань БИК 046126794 к/с 30101810200000000794

Настольная электрическая конвейерная печь «Вулкан-Heidebrenner» тип ETP «Марсили»

Технические характеристики

| Габариты (шхгхв), мм | 800х1260(1867)х395* |
| --- | --- |
| Ширина конвейера, мм | 410 |
| Обороты гидромотора, об/мин | 2700 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ампер | 27 |
| Гц | 50 |
| Фаза | 3 |
| Количество проводов | 5 |

*В скобках указана глубина устройства со съемными полками.

Запрещается  установка  печи  в  помещениях  с  температурой  воздуха выше 35ºС. В противном случае возможно повреждение устройства.

Работа с печью

Панель управления с цифровым дисплеем

Рис.1. Панель управления пицца-печью 
1- дисплей времени; 2- дисплей температуры; 3- кнопки управления; 
4 - индикаторы работы программ.

На дисплее 1 отображается время прохождения продукта через печь (скорость конвейерной ленты). Шаг установки – 15 секунд, минимальное время – 45 секунд, максимальное – 15 минут. Если на дисплее отображается «0» – конвейер стоит.

На дисплее 2 отображается заданная температура. Шаг установки – 1 ºС. Минимальная температура – 50 ºС, максимальная – 320 ºС.

С помощью кнопки «М» («Menu») можно переключать заданные режимы (программы) работы печи. Для переключения между программами коротко нажмите кнопку «M». Непрерывно горящий светодиод, указывает на то, какая программа 4 (рис.1) в данный момент отображается на дисплее.

С помощью кнопки «S» («Start») осуществляется включение устройства и переход к установке времени приготовления.

С помощью кнопок «+/-» устанавливается необходимое время приготовления и температура работы печи.

Включение печи

Для включения печи удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд.

По умолчанию печь начнет работать с программы, использовавшейся при последнем включении (1-я, 2-я или 3-я программа).

При необходимости задайте другую программу.

Дайте устройству разогреться в течение 30 минут.

Программирование режимов работы печи

Нажимая кнопку «М», выберите одну из 3-х ячеек памяти 4 (рис.1), которую хотите заполнить.

Выбранная ячейка будет подсвечиваться.

С помощью кнопок «+» или «–» установите необходимую температуру приготовления продукта, она будет отображаться на дисплее  2 (рис.1).

Далее нажмите кнопку «S» и перейдите к установке времени. С помощью кнопок «+» или «–» установите необходимое время приготовления продукта, оно будет отображаться на дисплее  1 (рис.1).

Изменение направления движения конвейерной ленты

Чтобы изменить направление движения, нажмите и удерживайте кнопку изменения направления движения ленты.

После отпускания кнопки конвейер продолжит двигаться в стандартном направлении.

Выключение печи

Для выключения печи удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд.

Печь оборудована таймером с 30-минутным периодом охлаждения. После выключения устройства двигатель вентилятора продолжает работать в течение 30 минут, по окончании этого периода он автоматически выключается.

Информация по эксплуатации

Принцип работы данной печи основан на распределении высокоскоростных потоков горячего воздуха над продукцией. Поскольку источником тепла является воздух, печь подходит для приготовления даже нежных продуктов.  По сравнению с обычными и конвекционными печами время приготовления продукта в печи «Марсили» может быть до 4 раз меньше. На время приготовления влияют несколько факторов, например, температура и скорость движения конвейера.